## Slide 1
L'integrazione del principio dello sviluppo sostenibile nella
Pianificazione territoriale: la Valutazione ambientale strategica dei piani
comunali
Corrado Zoppi
DICAAR, Università di Cagliari
Master di II Livello
GOVERNANCE MULTILIVELLO. GESTIONE INTEGRATA DELLE POLITICHE PUBBLICHE

## Slide 2
Sommario
I principi del diritto ambientale
VAS: sostenibilità nel processo di piano
Sostenibilità
La VAS nel processo di adeguamento dei PUC al PPR: sostenibilità
La definizione degli obiettivi di sostenibilità per il PUC
La coerenza esterna
Il PUC e la VAS
La coerenza interna

## Slide 3
VAS: sostenibilità e endoprocedimentalità nel processo di piano
SOSTENIBILITÀ
La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione (art. 4, comma 3, D.Lgs. 152/2006)

## Slide 4
Sostenibilità
Per quanto riguarda la sostenibilità, questa si integra nei processi di adeguamento dei PUC al PPR secondo quando indicato nell’Allegato alla D.G.R. n. 44/51 del 14 Dicembre 2010 (p. 16):
“Per quanto riguarda gli obiettivi di sostenibilità, in generale, si può fare riferimento ai 10 criteri proposti dal “Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione Europea” (Commissione Europea, DGXI Ambiente, Sicurezza Nucleare e Protezione Civile – Agosto 1998), e di seguito riportati:
1. Ridurre al minimo l’impegno delle risorse energetiche non rinnovabili:
2. Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione;
3. Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/inquinanti;
4. Conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi;
5. Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche;
6. Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali;
7. Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale;
8. Protezione dell’atmosfera;
9. Sensibilizzare alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in campo ambientale;
10. Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile piani e programmi.
Sarebbe opportuno che nella predisposizione del PUC si tenesse conto dei dieci obiettivi sopraelencati valutando attraverso quali scelte strategiche e attraverso quali azioni specifiche tali obiettivi possano essere concretamente perseguiti.”

## Slide 5
Obiettivi di sostenibilità ambientale | Obiettivi derivanti dall’analisi di coerenza esterna | Obiettivi specifici del PUC | Azioni del PUC | 
 |  |  | Azioni favorevoli | Azioni potenzialmente sfavorevoli
Obiettivo di sostenibilità ambientale 1 | Obiettivo coerenza esterna 1 | Obiettivo specifico 1 | Azione 1 | Azione 1
 |  |  | … | …
 |  |  | Azione n | Azione n
 |  | Obiettivo specifico 2 | Azione 1 | Azione 1
 |  |  | … | …
 |  |  | Azione n | Azione n
 |  | Obiettivo specifico i | Azione 1 | Azione 1
 |  |  | … | …
 |  |  | Azione n | Azione n
 | Obiettivo coerenza esterna k | Obiettivo specifico 1 | Azione 1 | Azione 1
 |  |  | … | …
 |  |  | Azione n | Azione n
 |  | Obiettivo specifico 2 | Azione 1 | Azione 1
 |  |  | … | …
 |  |  | Azione n | Azione n
 |  | Obiettivo specifico j | Azione 1 | Azione 1
 |  |  | … | …
 |  |  | Azione n | Azione n
Obiettivo di sostenibilità ambientale 2 | Obiettivo coerenza esterna 1 | Obiettivo specifico 1 | Azione 1 | Azione 1
 |  |  | … | …
 |  |  | Azione n | Azione n
 |  | Obiettivo specifico 2 | Azione 1 | Azione 1
 |  |  | … | …
 |  |  | Azione n | Azione n
 |  | Obiettivo specifico i | Azione 1 | Azione 1
 |  |  | … | …
 |  |  | Azione n | Azione n
 | Obiettivo coerenza esterna k | Obiettivo specifico 1 | Azione 1 | Azione 1
 |  |  | … | …
 |  |  | Azione n | Azione n
 |  | Obiettivo specifico 2 | Azione 1 | Azione 1
 |  |  | … | …
 |  |  | Azione n | Azione n
 |  | Obiettivo specifico j | Azione 1 | Azione 1
 |  |  | … | …
 |  |  | Azione n | Azione n
Obiettivo di sostenibilità ambientale n | Obiettivo coerenza esterna 1 | Obiettivo specifico 1 | Azione 1 | Azione 1
 |  |  | … | …
 |  |  | Azione n | Azione n
 |  | Obiettivo specifico 2 | Azione 1 | Azione 1
 |  |  | … | …
 |  |  | Azione n | Azione n
 |  | Obiettivo specifico i | Azione 1 | Azione 1
 |  |  | … | …
 |  |  | Azione n | Azione n
 | Obiettivo coerenza esterna k | Obiettivo specifico 1 | Azione 1 | Azione 1
 |  |  | … | …
 |  |  | Azione n | Azione n
 |  | Obiettivo specifico 2 | Azione 1 | Azione 1
 |  |  | … | …
 |  |  | Azione n | Azione n
 |  |  | Azione 1 | Azione 1
 |  | Obiettivo specifico j | Azione 1 | Azione 1
 |  |  | … | …
 |  |  | Azione n | Azione n

## Slide 6
La VAS nel processo di adeguamento dei PUC al PPR: sostenibilità (1/2)
La sostenibilità nel processo di adeguamento dei PUC al PPR, come indicato nelle Linee-guida, consiste nella contestualizzazione dei 10 criteri di sostenibilità.
La contestualizzazione avviene rispetto alle componenti ambientali sulle quali si basa l’analis ambientale, e cioè:
1. qualità dell’aria;
2. acqua;
3. rifiuti;
4. suolo;
5. flora fauna e biodiversità;
6. paesaggio e assetto storico-culturale;
7. assetto insediativo e demografico;
8. sistema economico produttivo;
9. mobilità e trasporti;
10. energia;
11. rumore;
12. clima;
13. sistema costiero.

## Slide 7
La VAS nel processo di adeguamento dei PUC al PPR: sostenibilità (2/2)
Per ognuna delle componenti ambientali si sviluppa un’analisi di contesto che viene sistematizzata in un’analisi SWOT…
Ad esempio, nel caso della VAS del PUC di Tertenia, per la componente ambientale “assetto insediativo-demografico”, l’analisi SWOT può definire la classificazione riportata nella diapositiva che segue.

## Slide 8
Strengths (Punti di forza):
Presenza di un elevato patrimonio insediativo (prevalentemente seconde case) che favorisce un turismo di tipo residenziale; Presenza di percorsi costieri di valenza paesaggistica; Presenza di due impianti di depurazione; Presenza di un patrimonio insediativo che integra strutture residenziali e ricettive; Presenza di percorsi montani ad elevata valenza paesaggistica; Densità insediativa abbastanza modesta;
Weaknesses (Punti di debolezza)
Carenza di aree attrezzate destinate a servizi pubblici per le popolazioni residenti e turistiche; Presenza di strutture ricettive solo nella fascia costiera; Carenza di una pianificazione urbanistica che ha favorito fenomeni di abusivismo; Processi di parcellizzazione della trama insediativa nella fascia costiera; Presenza di processi di dispersione insediativa, legati principalmente ad una edificazione residenziale e turistica in assenza di servizi e infrastrutture dedicate; Insediamenti turistici e residenziali scarsamente integrati con il contesto paesaggistico di riferimento; Processi di dispersione insediativa e di organizzazione spontanea nella fascia costiera; Processi di crescita del tessuto urbano per nuclei insediativi autonomi, spesso non organici e integrati con il contesto urbano;
Opportunities (Opportunità)
Presenza di un elevato patrimonio insediativo (prevalentemente seconde case) che favorisce un turismo di tipo residenziale; Circa un quarto della popolazione non ha ancora compiuto 25 anni; Basso valore del rapporto tra anziani e popolazione attiva; Progressivo aumento della popolazione residente;
Threats (Rischi)
La conformazione geografica del territorio comporta una netta separazione fisica tra centro urbano e fascia costiera; Tendente diminuzione di nuove famiglie negli ultimi 10 anni; Altalenante andamento del saldo migratorio;

## Slide 9
La definizione degli obiettivi di sostenibilità per il PUC
Sulla base dell’analisi di contesto sistematizzata tramite la SWOT, si definiscono gli obiettivi di sostenibilità ambientale per ciascuna delle componenti, contestualizzando i criteri di sostenibilità ambientale che si ritengono pertinenti.
Ad esempio, nel caso della VAS del PUC di Tertenia, per la componente ambientale “assetto insediativo-demografico”, l’analisi SWOT può definire la classificazione riportata nella diapositiva che segue.

## Slide 10
Obiettivi di sostenibilità ambientale | 
Qualificazione degli insediamenti turistico-residenziali costieri, migliorando la loro integrazione con il contesto e con il patrimonio paesaggistico di riferimento in termini qualitativi e potenziando contestualmente i servizi turistici; | Criterio n. 4: Conservare e migliorare lo stato della fauna e flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi; Criterio n, 7: Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale;
Regolamentazione dei nuovi insediamenti sia nel centro urbano che nella fascia costiera, con particolare attenzione alla struttura edificatoria esistente; | Criterio n, 7: Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale; Criterio n. 9: Sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, sviluppare istruzione e la formazione in campo ambientale;
Valorizzazione del patrimonio edilizio esistente che favorisca l’integrazione con un turismo di tipo residenziale e con il paesaggio circostante; | Criterio n. 4: Conservare e migliorare lo stato della fauna e flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi; Criterio n, 7: Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale;
Implementazione della fruizione turistico-naturalistica del complesso ambientale attraverso il recupero della sentieristica e delle diverse modalità di fruizione del territorio | Criterio n. 4: Conservare e migliorare lo stato della fauna e flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi; Criterio n, 7: Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale; Criterio n. 9: Sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, sviluppare istruzione e la formazione in campo ambientale;
Qualificazione delle aree interessate dai processi di parcellizzazione e dispersione insediativa. | Criterio n. 2: Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione Criterio n, 7: Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale.

## Slide 11
La coerenza esterna
La questione della sostenibilità si completa con l’analisi di coerenza esterna, in cui si associano gli obiettivi specifici pertinenti alle componenti ambientali che si individuano nei piani e programmi concernenti il territorio del Comune cui il PUC si riferisce.
Si costruisce, quindi, una prima parte del Quadro logico del Rapporto Ambientale, in cui ad ogni obiettivo di sostenibilità ambientale di ogni componente ambientale si collegano, in un rapporto di causa effetto, gli obiettivi specifici pertinenti dei piani e programmi.
Ad esempio, nel caso della VAS del PUC di Tertenia, per la componente ambientale “assetto insediativo-demografico”, questo Quadro logico è rappresentato nella diapositiva che segue.

## Slide 12
Obiettivi di sostenibilità ambientale | Obiettivi derivanti dall’analisi di coerenza esterna
Qualificazione degli insediamenti turistico-residenziali costieri, migliorando la loro integrazione con il contesto e con il patrimonio paesaggistico di riferimento in termini qualitativi e potenziando contestualmente i servizi turistici | Riprogettazione degli insediamenti, anche per parti, e dello spazio pubblico, ed incremento dell’offerta di servizi necessari per elevare la qualità dell’offerta turistica e per favorire l’allargamento della stagione turistica (PPR)
 | Riqualificazione dell’insediamento costiero, attraverso il rafforzamento delle connessioni con la valle del Rio Quirra e con il centro di Tertenia, ed il sostegno della complementarietà e della specializzazione dei servizi ricettivi e della fruizione del paesaggio (PPR)

## Slide 13
La VAS nel processo di adeguamento dei PUC al PPR: il piano nasce e si costruisce dentro la VAS
La costruzione del PUC in adeguamento al PPR “dentro” il processo valutativo (o, in termini “duali”, il processo valutativo che si attua “dentro” il processo del PUC), implica che gli obiettivi (intrinsecamente “operativi” perché legati direttamente alle azioni di piano) debbano indirizzare gli obiettivi (di sostenibilità ambientale e specifici, legati allo stato della programmazione e pianificazione).
Questo comporta che, nella definizione del PUC, e delle relative azioni di piano, gli obiettivi di sostenibilità ambientale ed i relativi obiettivi specifici debbano essere indirizzati dagli obiettivi operativi del PUC, e perseguiti tramite le relative azioni di piano.
Ad esempio, nel caso della VAS del PUC di Tertenia, per la componente ambientale “assetto insediativo-demografico”, questo avviene secondo quanto rappresentato nella diapositiva che segue.

## Slide 14
Obiettivi di sostenibilità ambientale | Obiettivi derivanti dall’analisi di coerenza esterna | Obiettivi specifici del PUC
Qualificazione degli insediamenti turistico-residenziali costieri, migliorando la loro integrazione con il contesto e con il patrimonio paesaggistico di riferimento in termini qualitativi e potenziando contestualmente i servizi turistici | Riprogettazione degli insediamenti, anche per parti, e dello spazio pubblico, ed incremento dell’offerta di servizi necessari per elevare la qualità dell’offerta turistica e per favorire l’allargamento della stagione turistica (PPR) | Migliorare qualitativamente e potenziare i servizi a scala di quartiere, in particolare quelli di utilità sociale, riqualificare la linea di costa e aumentare l'accessibilità agli spazi marini
 |  | Favorire la ricomposizione della qualità del paesaggio agrario-marino per un turismo di qualità
 | Riqualificazione dell’insediamento costiero, attraverso il rafforzamento delle connessioni con la valle del Rio Quirra e con il centro di Tertenia, ed il sostegno della complementarietà e della specializzazione dei servizi ricettivi e della fruizione del paesaggio (PPR) | Promuovere il potenziamento e l’adeguamento di servizi e infrastrutture, cioè opere di urbanizzazione primaria e secondaria

## Slide 15
La coerenza interna
Il passo conclusivo per la VAS del PUC, o della definizione del PUC all’interno del processo di VAS, è l’analisi della coerenza interna , cioè la definizione e la valutazione delle azioni riferite agli obiettivi del PUC (che sono associati agli obiettivi specifici e di sostenibilità ambientale del Quadro logico), per ogni componente ambientale.
Le azioni, che perseguono gli obiettivi operativi sono di due tipi: favorevoli e sfavorevoli all’obiettivo di sostenibilità ambientale collegato.
Ad esempio, nel caso della VAS del PUC di Tertenia, per la componente ambientale “assetto insediativo-demografico”, questo è rappresentato nella diapositiva che segue.

## Slide 16
Obiettivi di sostenibilità ambientale | Obiettivi derivanti dall’analisi di coerenza esterna | Obiettivi specifici del PUC | Azioni del PUC | 
 |  |  | Favorevoli | Potenzialmente sfavorevoli
Qualificazione degli insediamenti turistico-residenziali costieri, migliorando la loro integrazione con il contesto e con il patrimonio paesaggistico di riferimento in termini qualitativi e potenziando contestualmente i servizi turistici | Riprogettazione degli insediamenti, anche per parti, e dello spazio pubblico, ed incremento dell’offerta di servizi necessari per elevare la qualità dell’offerta turistica e per favorire l’allargamento della stagione turistica (PPR) | Migliorare qualitativamente e potenziare i servizi a scala di quartiere, in particolare quelli di utilità sociale, riqualificare la linea di costa e aumentare l'accessibilità agli spazi marini | Regolarizzazione e definizione di una disciplina per l’accessibilità alle spiagge | 
 |  |  | Potenziamento degli spazi destinati ai parcheggi e ai servizi direttamente legati alle attività balneari | 
 |  | Favorire la ricomposizione della qualità del paesaggio agrario-marino per un turismo di qualità | Costruzione di itinerari turistici | Realizzazione del nuovo porto
 |  |  | Strutturazione di una rete sentieristica per la mobilità dolce | 
 | Riqualificazione dell’insediamento costiero, attraverso il rafforzamento delle connessioni con la valle del Rio Quirra e con il centro di Tertenia, ed il sostegno della complementarietà e della specializzazione dei servizi ricettivi e della fruizione del paesaggio (PPR) | Promuovere il potenziamento e l’adeguamento di servizi e infrastrutture, cioè opere di urbanizzazione primaria e secondaria | Miglioramento della viabilità interna e collegamento del centro urbano di Tertenia con Sarrala | Individuazione di aree idonee, paesaggisticamente rilevanti e ambientalmente sostenibili, per ospitare attività turistiche e residenziali
 |  |  | Costruzione di una rete di mobilità dolce e sostenibile | Realizzazione del nuovo porto
 |  |  | Potenziamento dei parcheggi | Ottimizzazione dei servizi relativi alle attività indotte dal porto, in fase di progettazione, e potenziamento dei collegamenti con i comuni costieri contigui

## Slide 17
La valutazione delle azioni di piano e la definizione delle alternative
Lo scopo di definire queste alternative è duplice. In primo luogo, in nella fase di adozione ed approvazione del PUC, la proposta di alternative alle azioni di piano sfavorevoli può indicare la strada per un affinamento, in maniera tale da rendere in partenza il PUC più adeguato nell’integrare, nel dispositivo di piano, un orientamento forte e riconoscibile alla tutela delle risorse ambientali ed al paradigma dello sviluppo sostenibile, nello spirito e nella lettera dell’art. 1 della Direttiva n. 42/2001/CE.
In secondo luogo, le alternative saranno un serbatoio di azioni di piano utili alla mitigazione di situazioni negative impreviste durante l’attuazione del PUC, segnalate, nel sistema di monitoraggio, da più o meno drammatici allontanamenti dei valori degli indicatori dai relativi benchmark al 2025.

## Slide 18
Un esempio relativo della VAS del PUC di Tertenia, per la componente ambientale “assetto insediativo-demografico
Definizione dell’azione e degli obiettivi di sostenibilità ambientale correlati
Realizzazione del nuovo porto e ottimizzazione dei servizi relativi alle attività indotte dal porto, in fase di progettazione, e potenziamento dei collegamenti con i comuni costieri contigui – Obiettivi di sostenibilità ambientale: 1) Qualificazione degli insediamenti turistico-residenziali costieri, migliorando la loro integrazione con il contesto e con il patrimonio paesaggistico di riferimento in termini qualitativi e potenziando contestualmente i servizi turistici; 2) Implementazione della fruizione turistico-naturalistica del complesso ambientale attraverso il recupero della sentieristica e delle diverse modalità di fruizione del territorio; 3) Qualificazione delle aree interessate dai processi di parcellizzazione e dispersione insediativa

## Slide 19
Un esempio relativo della VAS del PUC di Tertenia, per la componente ambientale “assetto insediativo-demografico
Impatto potenzialmente sfavorevole
La realizzazione del nuovo porto potrebbe apportare degli effetti negativi sullo stato qualitativo delle acque marine. Innanzitutto, la modifica dell’ambiente, con l’introduzione di un’opera come il porto, potrebbe determinare un deterioramento dei litorali sabbiosi, a causa dell’alterazione delle correnti o delle biocenosi. In secondo luogo, potrebbe comportare un ulteriore degrado a causa dei rifiuti e degli scarichi provenienti dalle imbarcazioni, che oltre a determinare l’introduzione di sostanze inquinanti nel mare causerebbe anche una contaminazione del tratto costiero dovuto al trasporto di tali inquinanti a riva a causa del moto ondoso. La qualità della fruizione delle spiagge potrebbe risultarne evidentemente, fortemente compromessa.
Inoltre, la realizzazione del porto comporta notevoli disagi, in termini di fruizione delle spiagge, durante la fase di cantiere, e la necessità di collegare la nuova infrastruttura con i comuni limitrofi, con un potenziamento della rete stradale provinciale che, necessariamente, implicherà un aumento del consumo di suolo in aree naturalisticamente e paesaggisticamente rilevanti, nonché una tendenza all’aumento della parcellizzazione insediativa che ne acuirà i problemi di qualificazione.

## Slide 20
Un esempio relativo della VAS del PUC di Tertenia, per la componente ambientale “assetto insediativo-demografico
Alternative di piano e/o mitigazione dell’impatto negativo (1/3)
Va attentamente considerata, tramite una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), in termini ex-ante, l’impatto sull’assetto ambientale della realizzazione e dell’entrata a regime del nuovo porto e dei servizi relativi alle attività da esso indotte. In particolare, il Comune dovrà definire, come indicato nella tabella degli indicatori relativi al primo dei tre obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento, se la domanda di qualificazione degli insediamenti costieri, espressa in termini di concessioni per interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio costiero, vada nella direzione definita dal valore di benchmark al 2015. Se, infatti, la qualità dell’assetto ambientale venisse più o meno significativamente diminuita, ciò andrebbe a detrimento della domanda di riqualificazione del patrimonio architettonico stesso. Una diminuita qualità ambientale genererebbe anche un declino della domanda di fruizione turistica, che potrebbe causare la perdita di interesse per il recupero della sentieristica e di altre modalità di fruizione del territorio, e, quindi, del raggiungimento del benchmark al 2015 dell’indicatore rappresentato dalla lunghezza complessiva degli interventi di nuova realizzazione e/o riqualificazione di sentieri pedonali e piste ciclabili.

## Slide 21
Un esempio relativo della VAS del PUC di Tertenia, per la componente ambientale “assetto insediativo-demografico
Alternative di piano e/o mitigazione dell’impatto negativo (2/3)
Infine, l’acuirsi dei fenomeni della parcellizzazione e della dispersione insediativa potrebbe comportare effetti negativi sulla tutela della qualità delle acque delle falde sotterranee in quanto le nuove strutture potrebbero non essere raggiunte dalla rete idrica comunale, andando ad aumentare il numero di pozzi e quindi gli emungimenti non regolamentati dalle falde sotterranee. Inoltre, le nuove strutture potrebbero non essere raggiunte dalla rete fognaria comunale, andando ad aumentare il numero delle fosse settiche. Queste ultime di fatto non sono soggette ai controlli a cui invece è soggetta la rete comunale, il che comporta, a volte, se non opportunamente verificate e ispezionate, un inquinamento delle falde sotterranee.
Qualora si preveda che questi impatti generino, anche in presenza di interventi di mitigazione, una diminuzione della qualità ambientale tale da impedire in termini decisivi il raggiungimento dei benchmark definiti per gli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento, il giudizio di compatibilità ambientale potrebbe indicare che l’opera non venga realizzata.

## Slide 22
Un esempio relativo della VAS del PUC di Tertenia, per la componente ambientale “assetto insediativo-demografico
Alternative di piano e/o mitigazione dell’impatto negativo (3/3)
Il degrado ambientale, secondo gli indicatori di riferimento per gli obiettivi di sostenibilità ambientale qui richiamati, andranno valutati con attenzione, e se, in fase di monitoraggio, nell’attuazione del PUC, risultassero impatti negativi rispetto all’obiettivo del raggiungimento dei benchmark al 2015, bisognerà prevedere sospensioni temporanee dell’attività del nuovo porto o della sua costruzione.
Inoltre, in relazione agli impatti negativi sull’obiettivo di sostenibilità ambientale “Qualificazione delle aree interessate dai processi di parcellizzazione e dispersione insediativa”, se, in fase di monitoraggio, non si verificasse un sostanziale aumento, in ragione di circa il 2% annuo tra il 2015 ed il 2025, della capacità di trattamento dell’impianto di depurazione per la Marina di Tertenia e/o un aumento di circa il 5% annuo della popolazione servita, nella Marina di Tertenia, dall’impianto di depurazione, bisognerà realizzare un ulteriore impianto di depurazione e/o aumentare la capacità di trattamento di quello esistente, con costi aggiuntivi piuttosto significativi, che andranno considerati in una valutazione della fattibilità economica del progetto del potenziamento delle infrastrutture stradali.